## Slide 1: LE PERIPHERIQUE DE PARIS
Renou Frédéric
Et
Bour Denys

## Slide 2: Plan
Données clés sur le périphérique
La réalisation
La gestion
Exemple de nouvel aménagement: La couverture du boulevard périphérique

## Slide 3: Les origines
19e siècle: le tour de Paris est constitué de remparts au delà desquels se trouve une zone interdite à la construction
1940 :1ers plans précis, l’idée d’un grand axe de circulation permettant de dégager les maréchaux s’impose dans les esprits
23/12/1954: le conseil de Paris accorde après délibération un budget pour les études d’avant projet

## Slide 4: Les étapes de la construction

## Slide 5: Détail de l’ouvrage
35 km de long
4 voies de circulation dans chaque sens sauf entre porte de Sèvres et porte d’Italie ( 3 voies)
9,1 km en talus de remblais
13,6 km en tranchée ouverte
6,5 km en viaduc et ponts
5,8 km en tranchée couverte

## Slide 6: Détail de l’ouvrage
Il franchit:
2 fois la seine
9 faisceau de voie ferrée
17 lignes de chemin de fer
66 voies routières radiales
Et comporte:
41 intersections avec diffuseur
9 échangeurs
Soit plus de 150 ouvrages d’art
=> Ouvrage particulièrement onéreux qui a plusieurs fois repoussé son budget prévisionnel

## Slide 7: Et quelques chiffres remarquables
200000 véhicules par jour en 1971 alors qu’il n’ est ouvert que sur 30 km
1200000 véhicules par jour aujourd’hui
10600 incidents par an dont 67% de pannes et 33% d’accidents
90 panneaux publicitaires lumineux vus par 300000 automobilistes et chacun rapporte en moyenne 100000 euros annuels au propriétaire de l’immeuble sur lequel il est implanté

## Slide 8: Plan
Données clés sur le périphérique
La réalisation
La gestion
Exemple de nouvel aménagement: La couverture du boulevard périphérique

## Slide 9: Les acteurs
Maîtrise d’ouvrage et financement
Maîtrise d’œuvre, études
Réalisation des travaux
Entretien, gestion

## Slide 10: LES ACTEURS
Maître d’ouvrage Ville (Conseil de Paris) | PROGRAMMATION + FINANCEMENT (État, Ville, Région)
Maître d’œuvre Direction de la Voirie | CONCEPTION
Travaux Corps d’Etat séparés | REALISATION
Notes: L’Etat est maître d’ouvrage car la route est nationale, et la desserte du pôle Euralille-gare TGV est d’intérêt national
Les partenaires financiers sont associés aux décisions mais sans action dans l’organisation des études et travaux et dans l’attribution du marché
Ingénierie pour compte propre : le maître d’ouvrage possède un service intégré qui peut assurer la maîtrise d’œuvre

## Slide 11: Maîtrise d’ouvrage et financement
Maître d’ouvrage: Conseil de Paris
Financement: public
avant 1962:
50% Ville
50% État
à partir de 1962:
40% Ville
40% État
20% Région

## Slide 12: Tableau de financement

## Slide 13: Maîtrise d’œuvre et études
Le conseil de Paris a désigné la Direction de la Voirie Parisienne comme maître d’œuvre principal.
Cependant d’autres maîtres d’œuvre peuvent être appelés occasionnellement comme les bureau d’étude de la SNCF ou d’EDF-GDF.
=> Toute la conception est réalisée par le public

## Slide 14: Réalisation des travaux
Travaux ont été réalisés par corps de métier séparé
Pas de regroupement pour répondre aux appels d’offre
=>une multitude d’entreprises ont participé au projet dans 10 catégories de travaux

## Slide 15: Catégories de travaux
Gros œuvre et terrassement
Chaussées-revêtement
Éclairage
Signalisation
Plantation
Ventilation
Épuisement
Glissières
Gardes corps-Grillages
Divers

## Slide 16: Entreprises de gros œuvre et terrassement
L. Ballot – Boussiron – Bouygues – Bringer et Tondut – Campenon – Bernard- Capag-Cetra- Chantier modernes –Compagnie d’entreprise hydraulique et de béton armé- Compagnie française d’entreprise métallique-Coutard-Creusot-Loire-A.Dodin-Dumez-Drouard et Cie- Entreprise générale de travaux hydrauliques-Entreprise industrielle-Européenne d’entreprise Fougerolle-Fourre et Rhode-Grand travaux de l’est-Labalette-Longechaud et frères-Moderne de grand travaux-Omnium d’entreprise-Dumesny et Chapelle-Omnium français d’études et d’entreprise-Omnium national de terrassement et de travaux publics-Plantivaud-Machat-Razel-Richard Ducros Sainrapt et Brice-Société d’entreprise carrière et transport-Société lorraine de construction métallique-Société nouvelle de construction et de travaux-Solétanche-Spie Batignolles-Travaux hydrauliques et entreprise générale-Zublin perreire

## Slide 17: Plan
Données clés sur le périphérique
La réalisation
La gestion
Exemple de nouvel aménagement: La couverture du boulevard périphérique

## Slide 18: Gestion
Après la construction l’exploitation est revenue au Maître d’ouvrage, la Direction de la Voirie de la ville de Paris. On peut distinguer deux activités dans l’exploitation du périphérique:
La gestion du trafic:
depuis novembre 1977, 200 agents de la préfecture de police et 30 de la mairie travaillent au Poste Central d’Exploitation du Corridor périphérique, par exemple pour l’affichage sur les PMV
L’entretien de la chaussée:
9200h de travail par an dont
1850 par les agent municipaux de la section exploitation (essentiellement du nettoyage)
7350 par des entreprises privées par le biais de marchés de travaux publics sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction de la Voirie et des Déplacements (travaux plus importants)

## Slide 19: Mise en œuvre d’une opération d’entretien
-Recensement de l'état pathologique de l'ouvrage. Commande à des BET spécialisés des études nécessaires pour dresser un état des lieux et définir les priorités d'action.
-Programmation des travaux jugés nécessaires dans le cadre du budget voté par le Conseil de Paris.
-Préparation des dossiers de consultations des entreprises (dossier d'appel d'offres), permettant de lancer les appels d'offres correspondants (publication au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP)).
-Suivi de la procédure d'appel d'offres - analyse des offres après ouverture de celles-ci en commission d'appel d'offres.
-Notification des marchés après attributions de ceux-ci, aux entreprises par la commission d'appel d'offres.
-Engagement comptable et lancement des ordres de services, permettant l'exécution des prestations prévues.
-Contrôle de leur bonne exécution.
-Exécution des opérations nécessaires à leur règlement aux entreprises.
-Réception des ouvrages ainsi exécutés ou modifiés.

## Slide 20: Plan
Données clés sur le périphérique
La réalisation
La gestion
Exemple de nouvel aménagement: La couverture du boulevard périphérique

## Slide 21: 2006 Couverture du périphérique
Dans le but de minimiser les perturbations que subissent les riverains du boulevard périphérique tel que le bruit et la pollution notamment. Quatre portions du boulevard périphérique vont être couvertes.

## Slide 22: Carte des zones couvertes
Porte des Ternes
Porte Champerret
Porte des Lilas
Porte des Vanves

## Slide 23: Détail de l’ouvrage Porte de Vanves
Longueur à couvrir : 275 ml
Linéaire couvert résultant : 410 ml (compris ouvrages existants)
Surface créée : 10 000 m² environ

## Slide 24: Détail de l’ouvrage Porte des Lilas
Longueur à couvrir : 260 ml et 140 ml
Linéaire couvert résultant : 320 et 340 ml (compris ouvrages existants)
Surface créée : 15 500 m² environ (hors talus)

## Slide 25: Détail de l’ouvrage Porte des Ternes
Longueur à couvrir : 180 ml
Linéaire couvert résultant : 440 ml (compris ouvrages existants, stade notamment)
Surface créée : 9 700 m² environ (hors talus)

## Slide 26: Détail de l’ouvrage Porte Champerret
Longueur à couvrir : 280 ml
Linéaire couvert résultant : 985 ml (compris ouvrages existants)
Surface créée : 14 000 m² environ (hors talus)
Note: Les couvertures des secteurs Ternes et Champerret constituent une même opération, compte tenu de la proximité des deux sites.

## Slide 27: Détail de l’ouvrage
Pas d’arrêt de la circulation sur le boulevard périphérique pendant le chantier.
Réduction du nombre de voies de circulation la nuit.

## Slide 28: Le projet au cours du temps
8 mai 2000:
Ces projets sont inscrits au chapitre " requalification urbaine " du contrat de plan état région
2001: Les études préliminaires (acoustique, faisabilité technique…) ont été achevées sur l'ensemble des secteurs
Fin 2001: concertation avec les riverains
2002 : passation des marchés de maîtrise d'œuvre conception et réalisation des ouvrages de couvertures.
Mi-2004: appel d’offre de réalisation des travaux
2005:
début des travaux
Fin 2006: Livraison des ouvrages (hors aménagements )

## Slide 29: Financement
Financement: public
51,8 M€ Ville
61 M€ État
61 M€ Région
Total 173M€

## Slide 30: Schéma des relations
Direction de la voirie et
des déplacements de paris
Financement: ville, état, région
Maîtrise d’oeuvre
• EEG SIMECSOL /
SEGIC INGENIERIE /
Alain Spielmann (Vanves)
• SETEC TPI /
INGEROP
(Ternes et Champerret)
• SCETAUROUTE / THALES /
BERIM /
ISIS / Laurent Barbier (Lilas)
Contrôle Technique
Veritas: 272 000 €
Coordination:
Lilas: Veritas 90 000 €
Ternes et Champerret: Becs 120 000 €
Vanves: Cossec 74 000 €
Travaux préliminaires
3 lots mais l’entreprise doit faire une
proposition pour chaque lot
Travaux principaux
3 Lots
lot génie civil
lot V.R.D
lot équipements

## Slide 31: Détail des appelles d’offre: Travaux préliminaire (Lilas)
Refus des variantes Prestations divisées en lots: non
Appel d'offres ouvert
Critères de sélection des offres: - 60%: mémoire technique - 40%: prix des prestations
Délai d'exécution: 10 mois et 15 jours
Date indicative de début des travaux:
1er janvier 2005
Duré de validité de l’offre: 180 jours

## Slide 32: Détail des appelles d’offre: Travaux Principaux (Lilas)
Prestations divisées en lots: oui
Appel d'offres ouvert
Critères de sélection des offres: - 60%: mémoire technique - 40%: prix des prestations
Délai d'exécution: 21 mois
Date indicative de début des travaux:
1er avril 2005
Duré de validité de l’offre: 180 jours

## Slide 33: Comparaison.
Une place plus importantes de la regions dans le financement du projet
Le service public n’est plus maître d’œuvre
Utilisation de lot plus important:
  Pour chaque chantier il y a 7 lots à gérer