## Slide 2
III - العناصر المنطقية على شكل دارة مندمجة
الدارة المندمجة هي عبارة عن صفيحة صغيرة شبه ناقلة تضم مجموعة من عناصر إلكترونية ) مقاحل،مقاومات،ثنائيات،مكثفات (
علبة بلاستيكية
رمز ونوع الدارة
أطراف أو أقطاب
الدارة المندمجة

## Slide 3
مميزات و سلبيات إستخدام الدارات المندمجة:
السلبيات | الإجابيات
- لا تعمل بتيار عالي - لا يمكن تصنيع بعض العناصر بداخلها مثل الوشيعة أو مقاومات كبيرة أو مكثفات ذات سعة كبيرة -لا يمكن إصلاح الدارات المندمجة عند إتلاف أي جزء منها مما يلزم إستبدالها كليا. | - الحجم صغير - استهلاك ضعيف للطاقة - تكلفة أقل - الحرارة الناتجة عنها بسيطة لا تحتاج إلى تبريد ) عكس المقحل( - تعمل بسرعة عالية حيث أن الإشارة تأخذ . - عدد المكونات الداخلية أقل - توصيلات أقل و منه زمن التصنيع أقل

## Slide 4
خصائص الدرات المندمجة
* توتر التغذية
* الإستطاعة الممتصة
* سرعة التبديل
* وقت انتشار الإشارة بين المدخل و المخرج
تتميز بـ:

## Slide 5
توتر التغذية
هناك مستويين:
المستوى المنطقي الأعلى High H 1 وجود توتر محصور بين Vcc و قيمة أقل منه
المستوى المنطقي الأدنى Low L 0 غياب التوتر 0 v
عائلات الدارات المندمجة
هناك عدة عائلات أهمها :
عائلة TTL ) Transistor Transistor Logic ( مستعملة بكثرة تغذى بـ 5V و يرمز لعائلة TTL بسلسلة 74 أو 54
عائلة CMOS ) Complementary Metal Oxyde Semiconducteur ( تستهلك استطاعة ضعيفة و يرمز لعائلة CMOS بسلسة 40xx او ما يكافئها 74xxC
توتر تغذية بين +3V و +15V

## Slide 7
الدارات الحسابية
هي عبارة عن دارات متمثلة في بوابات من خلالها نقوم بعمليات كالجمع ، الطرح
- نصف جامع Semi Adder
نصف جامع
SA
a
b
S
r

## Slide 8
- جدول الحقيقة
a | b | S | r
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
S = a.b + a.b
S = a b
S
0
1
1
0
0
0
0
1
- التصميم المنطقي
a
b
S
r
r = a . b

## Slide 9
- جامع كامل Full Adder
جامع كامل
FA
a
b
Sn
rn
rn-1
- جدول الحقيقة
a | b | rn-1 | Sn | rn
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 10
- جدول كارنو
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
Sn
0 0 1 0 1 1 01
a b
rn-1
0
1
Sn =
a.b.rn-1
+
a.b.rn-1
+
a.b.rn-1
+
a.b.rn-1

## Slide 11
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0
rn
0 0 1 0 1 1 01
a b
rn-1
0
1
rn = b.rn-1 + a.rn-1

## Slide 12
- التصميم المنطقي
a
b
rn-1
S
rn

## Slide 13
- مثال تطبيقي
أنجز دارة تقوم بجمع عددين (A+B) في النظام الثنائي كل عدد مكون من 4 bit
A ( a3 a2 a1 a0 )
+
B ( b3 b2 b1 b0 )
R( r3 r2 r1 r0 )
S( s3 s2 s1 s0 )

## Slide 14
احتفاظ

## Slide 15
- نصف طارح Semi Soust
نصف طارح
SS
a
b
Q
c

## Slide 16
- جدول الحقيقة
a | b | Q | c
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
Q = a.b + a.b
Q
0
1
1
0
0
1
0
0
- التصميم المنطقي
a
b
Q
C
Q = a b
C = a . b

## Slide 17
- طارح كامل Full Soust
طارح كامل
FS
a
b
Qn
cn
cn-1
- جدول الحقيقة
a | b | cn-1 | Qn | Cn
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1

## Slide 18
- جدول كارنو
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
Qn
0 0 1 0 1 1 01
a b
cn-1
0
1
Qn =
a.b.cn-1
+
a.b.cn-1
+
a.b.cn-1
+
a.b.cn-1
Q = a b cn-1

## Slide 19
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
cn
0 0 1 0 1 1 01
a b
cn-1
0
1
rn = a.b + b.cn-1+ a.cn-1